## Slide 1: Kísérleti szinkron reluktancia villamos gép végeselemes analízise
Katona Mihály Kutató-fejlesztő mérnök – Robert Bosch Kft.
PhD hallgató – Széchenyi István Egyetem
2023.10.03.

## Slide 2: Célkitűzés
Fókuszban a szinkron reluktancia villamos gép és annak nyomatékképzése.
Elméleti áttekintés
Analitikus közelítés
Végeselemes analízis
Gyakorlati példa

## Slide 3: Háromfázisú villamos gép definíciója
Forgásból adódó mechanikai teljesítményt alakít át háromfázisú villamos teljesítménnyé adott hatásfokkal.
Háromfázisú villamos teljesítményt alakít át mechanikai teljesítménnyé adott hatásfokkal.
S
P
P
P
Notes: A meddő teljesítmény szükséges a felmágnesezéshez. A szinkron reluktancia gépnek sok meddő kell, így a cosPHI kicsi. Adott mechanikai teljesítményhez nagyobb áramra tervezett inverter szükséges.

## Slide 4: Szinkron reluktancia gép definíciója
Szinkron forgásban üzemelő villamos gép, amely működéséhez nem igényel állandómágneseket.
Amennyiben állandómágnessel támogatott szinkron reluktancia gépről beszélünk, akkor a reluktancia nyomaték magasabb, mint a mágnesekből adódó.

## Slide 5: Szinkron reluktancia gép definíciója
A mágneses reluktancia vagy mágneses ellenállás a fluxussal szembeni ellenállást jelenti, és függ a vezető geometriájától és összetételétől.
A reluktancia egy mágneses áramkörben analóg az elektromos ellenállással egy elektromos áramkörben, ahol az ellenállás az elektromos árammal szembeni ellenállás mértéke. A mágneses reluktancia meghatározása ebben a tekintetben az Ohm-törvénnyel analóg. A reluktancián áthaladó mágneses fluxus azonban nem okoz hőtermelést.

## Slide 6: Mágneses és reluktancia nyomaték

## Slide 7: Mágneses és reluktancia nyomaték

## Slide 8: Clarke és Park Transzformáció

## Slide 9: Clarke és Park Transzformáció

## Slide 10: Hossz és keresztirány

## Slide 11: Hossz és keresztirány
Hosszirány (d): A sztátor tekercselés gerjesztése által létrehozott mágneses térben a rotor azon iránya, ahol a mágneses fluxussűrűség vagy más nevén indukció az adott konstrukcióban a legnagyobb.

## Slide 12: Hossz és keresztirány
Keresztirány (q): A sztátor tekercselés gerjesztése által létrehozott mágneses térben a rotor azon iránya, ahol a mágneses fluxussűrűség vagy más nevén indukció az adott konstrukcióban a legkisebb.

## Slide 13: Hossz és keresztirány

## Slide 14: Mágneses domének

## Slide 15: Hossz és keresztirány

## Slide 16: Hossz és keresztirány
q
d

## Slide 17: Hossz és keresztirány
q
d

## Slide 20: Nyomatékképzés általánosan

## Slide 21: Helyettesítőkép

## Slide 22: Helyettesítőkép
(Állandósult állapot)

## Slide 23: Helyettesítőkép

## Slide 24: Állandómágneses szinkron és szinkron reluktancia villamos gépek összehasonlítása vektorábrákkal

## Slide 25: Állandómágnessel támogatott szinkron reluktancia és reluktancia villamos gépek összehasonlítása

## Slide 26: Állandómágnessel támogatott szinkron reluktancia és reluktancia villamos gépek összehasonlítása

## Slide 27: Állandómágnessel támogatott szinkron reluktancia és reluktancia villamos gépek összehasonlítása

## Slide 28: Villamos gép identifikáció

## Slide 29: Modellalkotás - sztátor

## Slide 30: Modellalkotás - sztátor

## Slide 31: Modellalkotás – rotor (Machaon)

## Slide 32: Modellalkotás - rotor

## Slide 33: Modellalkotás – rotor (Machaon)

## Slide 34: Modellalkotás – teljes geometria
Kizárólag A0 peremfeltétel szükséges a külső körívre.
Periodukus peremfeltétel: Az ilyen típusú peremfeltétel esetén a két perem megfelelő pontjain lévő határértékek egyenlőek egymással.
Antiperiodikus peremfeltétel: Az antiperiodikus peremfeltétel szintén két peremet köt össze. A határértékek azonban azonos nagyságúak, de ellentétes előjelűek.

## Slide 35: Modellalkotás – fél geometria

## Slide 36: Modellalkotás – tekercselés

## Slide 37: Modellalkotás – tekercselés (bavaria-direct.co.za)
Elosztott tekercselés:
  A kész lemeztest tekercselve behúzással, varrással vagy hajtűtekercseléssel
  A tekercsfej helyigényes és nem vesz részt a nyomatékképzésben
  Bármilyen forgórésztípusra és kapcsolási módra alkalmas
Koncentrált vagy fogtekercselés
  Minden fog egyesével tekercselve, majd összeillesztve
  Helytakarékos, nincs tekercsfej

## Slide 38: Modellalkotás – tekercselés (bavaria-direct.co.za)
Egy réteges tekercselés
Két réteges tekercselés

## Slide 40: Modellalkotás – tekercselés

## Slide 41: Modellalkotás – tekercselés

## Slide 42: Modellalkotás – tekercselés

## Slide 43: Modellalkotás – vasanyag

## Slide 44: Modellalkotás – vasanyag

## Slide 45: Statikus nyomaték mérés

## Slide 46: Statikus nyomaték mérés

## Slide 47: Felhasznált irodalom és források
Katona Mihály, Modelling and Optimization of Electrical Machines Developed for Electric Vehicles, 2019
https://www.lesics.com/basics-of-synchronous-reluctance-motor.html
https://www.lesics.com/how-synchronous-reluctance-motor-work.html
https://www.youtube.com/watch?v=vvw6k4ppUZU
https://docplayer.hu/17884116-Hajtasszabalyozasok-bmevivem175-schmidt-istvan-veszpremi-karoly.html
Toyota Prius - Winding scheme - part 1 | PhD Engineering Electromagnetics (phdengineeringem.blogspot.com)
bavaria-direct.co.za
Villamos-jarmuhajtasok-fejlodese (eszk.org)
Magnetic Hysteresis Loop including the B-H Curve (electronics-tutorials.ws)